Кормоуборочный комбайн JAGUAR 950 фирмы CLAAS

Самоходные кормоуборочные комбайны (полевые измельчители) JAGUAR 800-й серии, производимые компанией CLAAS с 1993 года, являются самыми продаваемыми в мире, занимая пятидесятипроцентную долю рынка. Широким спросом они пользуются также в России, значительно опережая модели других зарубежных производителей.

Сохраняя в производстве 800-ю серию, фирма CLAAS создала и освоила выпуск нового поколения JAGUAR 900-й серии более высокого технического уровня. Одна из моделей этой серии, JAGUAR 950 в 2011 будет поставляться на рынки России. На комбайн установлен двигатель Merzedes Benz мощностью (ECER24) кВт/л.с. 372/507. Конструктивная и технологическая схемы комбайна аналогичны схемам комбайнов 800-й серии. Технологический процесс оптимизирован. От подающих вальцов и до ускорителя, транспортирующего измельченную массу по силосопроводу в транспортное средство, она двигается только в прямолинейном относительно оси комбайна направлении. Скорость движения массы возрастает.

Существенно переработано «сердце комбайна» измельчающий аппарат. На комбайне установлен аппарат V-MAX (максимальной производительности), разрушающий укоренившиеся представления о конструкции измельчающих аппаратов. На барабане установлены швыряющие ножи с плавно изогнутой гранью, поверхность которой выполняет роль швыряющей лопатки. Загнутые вперед по ходу вращения ножи обеспечивают высокое давление воздуха в силосопроводе и высокую транспортирующую споосбность.

Оригинальное крепление ножей, с помощью двух болтов,  способствует передаче усилия резания на нож непосредственно с дисков барабана. Затраты энергии на измельчение и транспортирование массы барабаном новой конструкции значительно уменьшаются по сравнению с традиционными измельчающими аппаратами. Диаметр барабана 630 мм, ширина 750 мм.

Комбайн может быть оснащен одним из двух типов барабанов. V-MAX36 с максимальным числом ножей 36, на котором могут быть установлены три варианта количества ножей V36=2x18, V18=2x9, V12=2x6. V-MAX24 с максимальным числом ножей 24. На нем могут быть установлены два варианта ножей V24=2x12 и V12=2x6. Ножи универсальные. При переходе от уборки травы к уборке кукурузы ножи не меняются.

Подача растительной массы к измельчающему барабану осуществляется четырьмя попарно расположенными сверху и снизу вальцами. С целью повышения производительности загрузочное сечение увеличено на 28%. Вальцы большого диаметра могут быть установлены с расстоянием 180 мм. Уплотнение массы осуществляется давлением пружин до 2,8т. Аппарат оснащен металодетектором и детектором камней, которые обнаруживают посторонние предметы по всей ширине вальцов с указанием на дисплее бортового компьютера CEBIS места нахождения предмета. При обнаружении предмета вращение вальцов прекращается, растительная масса к измельчающему барабану не подается. В случае срабатывания одного из детекторов включается система DIRECT STOP, и комбайн автоматически останавливается, прекращается накопление растительной массы перед подающим аппаратом.

Бесступенчатый привод подающих вальцов COMFORT CUT позволяет водителю регулировать длину резки в пределах 4-37 мм из кабины. Боковой отвод подающего аппарата обеспечивает доступ к измельчающему аппарату и удобство его обслуживания. За измельчающим барабаном установлен доизмельчитель зерен кукурузы INTENSIV CRACKER. Размеры вальцов доизмельчителя увеличены, что обеспечивает большую поверхность контакта, и, как следствие, лучшее дробление зерен и большую производительность. CRACKER имеет два типа вальцов. Размер L диаметром 250 мм со 100 зубьями и 30%ной разницей в частоте вращения и с 125 зубьями с разницей в частоте вращения 20%. Размер М диаметром 196 мм с 80 зубьями с разницей в частоте вращения 30% и с 160 зубьями с разницей в частоте вращения 20%.

За измельчителем зерен кукурузы установлен ускоритель выброса, обеспечивающий подачу измельченной массы в транспортное средство плотной струей с большой скоростью, что позволяет эффективно использовать емкость транспортного средства. Зазор между лопастями ускорителя и задней стенкой силосопровода регулируется из кабины водителем в пределах от 2 до 10 мм. Если не требуется мощный выброс, зазор увеличивается, производительность возрастает, расход топлива сокращается. Уменьшение зазора повышает плотность выброса и плотность массы в транспортном средстве.

На силосопроводе устанавливается сканирующая телевизионная камера, направленная на кузов прицепа или автомобиля, куда загружается измельченная масса. Она в режиме реального времени отслеживает, как идет наполнение кузова и регулирует движение силосопровода по оси движения транспортного средства. Автоматика поворота (пилот силосопровода) позволяет запрограммировать его крайние положения, угол поворота силосопровода 2100.

Консервант впрыскивается непосредственно в ускоритель. Интенсивность дозирования от 30 л/ч до 300 л/ч. Емкость бака консервантов 270 л. Автоматическая дозировка консерванта в зависимости от производительности управляется через терминал CEBIS.

Новинкой является непрерывное измерение влажности обрабатываемого материала. В силосопроводе измеряется скорость и температура потока измельченного материала. Система CEBIS непрерывно регистрирует данные о содержании сухого продукта в объеме собранного материала.

При заготовке сенажа на комбайне устанавливаются подборщики шириной захвата 3,0 и 3,8 м. Для кошения трав используются дисковые жатки шириной захвата 5,20 и 6,10 м DIRECT DISC 520 и 610. Для уборки кукурузы устанавливаются роторные жатки сплошного среза ORBIS с шириной захвата 6,0 и 7,5 м. Жатки позволяют убирать кукурузу как вдоль, так и поперек рядков при различной ширине междурядий. В транспортном положении жатки ORBIS складываются.

Новая концепция ходовой части CLEVER DRIVE позволяет оптимизировать тяговое усилие при уменьшении давления на почву. Передний мост перемещен максимально вперед. Между передним мостом и приставками расстояние минимальное. Расположение двигателя позади задней оси снижает необходимость в уравновешивающих грузах. При подключении привода задней оси тяговое усилие возрастает от 9 до 14 т.

Резюмируя изложенное выше, можно констатировать, что кормоуборочный комбайн JAGUAR 950 отличает высочайший технический уровень. Поэтому на профессиональном конкурсе Агросалон-2010 он был удостоен серебряной медали.