# Laverda M 306 Special Power

Топовой моделью комбайнов «Лаверда» выступает M 306 Special Power. Шестиклавишный комбайн оснащен двигателем Sisu Diesel мощностью 335 л.с. 80% кузова и рабочих агрегатов комбайна выполнено из оцинкованного металла, на шнеках толщина металла достигает 1 см, что обеспечивает особую износостойкость. Жатка оснащена редуктором ножа Schumacher, позволяющим делать 1220 срезов в минуту. Двойные стальные сегменты ножа установлены в противофазе, что обеспечивает эффект самозаточки и самоочистки.

Основные преимущества комбайна М 306 Special Power:

- Инновационная система автоматического продольного и поперечного выравнивания корпуса жатки GSAX (Ground Self Alignment Extra) гарантирует качественную уборку в самых различных условиях работы

- Эксклюзивная система PFR (Preparation Feeding Roller), состоящая из приемного битера с втягивающимися пальцами, гарантирует равномерное распределение и подачу растительной массы к молотильному барабану

- 80% компонентов комбайна изготовлены из оцинкованного металла

- Эксклюзивная система MCS (Multi Crop Separator) на основе дополнительного сепарирующего барабана с коническими штифтами.

- Надежный двигатель SISU Diesel обладает высоким крутящим моментом, отвечает стандарту Евро 4 с системой впрыска Common Rail, позволяющей экономить до 10% топлива больше по сравнению с двигателями, оснащенными ТНВД

- Планетарный редуктор Sсhumacher для режущего аппарата, позволяющий делать 1220 срезов в минуту: двойные сегменты ножа, выполненные из стали, установлены в противофазе (эффект самозаточки и самоочитски) и крепятся болтами, что облегчает их замену

- Минимальное время на обслуживание благодаря надежности и простоте конструкции.

Основные характеристики:

| Жатка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина | м | 6.00 - 6.60- 7.60 |
| Частота среза | ход./мин. | 1220 |
| Двигатель |  |  |
| производитель |  | SISU Diesel |
| система впрыска |  | Common Rail |
| максимальная мощность | кВт/л.с. | 246/335 |
| Молотильный барабан |  |  |
| диаметр х длина | мм | 600 х 1,600 |
| Молотильные бичи | кол. | 8 |
| Соломотряс |  |  |
| количество клавиш | шт | 6 |
| Сепарация |  |  |
| общая площадь сепарации | м2 | 9,06 |
| Зерновой бункер |  |  |
| емкость | л | 9,000 |
| высота выгрузки | м | 4,5 |
| длина выгрузного шнека | м | 5 |
| Кабина |  |  |
| система климат - контроль |  | стандарт |
| бортовой компьютер |  | стандарт |
| монитор рабочих параметров |  | стандарт |
| Оснащение |  |  |
| устройство быстрого подсоединения гидромагистралей жатки |  | стандарт |
| система GSAX |  | стандарт |
| Оборудование |  |  |
| Соломоизмельчитель |  | стандарт |

Базовая комплектация
• двигатель Sisu Diesel - 246 кВт/335 л.с.
• топливный бак емкостью 600 литров
• откидывающийся воздухозаборник c половоотсасывателем
• гидростатическая трансмиссия - 4-скоростная КПП "Laverda"
• рабочая тормозная система - дисковая с гидравлическим приводом
• питающий транспортер с чередующимися планками П - образного профиля и приемный битер с втягивающимися пальцами (система PFR)
• система GSAX - для автоматического ориентирования корпуса жатки
• реверсивный механизм в приводе подачи для удаления застрявшего продукта
• устройство быстрого подсоединения гидромагистралей жатки
• молотильный барабан диаметр х длина. 600х1600 мм (8 молотильных пластин + 8 утяжелителей)
• увеличенный угол (1200) охвата подбарабанья за счет применения REV модуля
• независимая электрическая регулировка переднего и заднего зазоров между барабаном и подбарабаньем
• система M.C.S. Plus с электрическим исключением подбарабания
• исполнение из износоустойчивого материала всех шнеков
• верхнее и нижнее регулируемые решета
• 6 универсальных клавиш соломотряса
• общая площадь сепарации 9,06 м2
• кабина типа "COMODORE" оснащенная системами климат - контроль и отопления 
• съемный переносной холодильник (12 В)
• комфортабельное сиденье комбайнера на пневмоподвеске имеет большое количество различных регулировок
• электропривод зеркал заднего вида с подогревом
• электрогидравлический привод включения режущего, молотильного и выгрузного аппаратов
• системы контроля бункерного и поступающего на домолот зерна
• устройство Agritronicplus
• "выключатель массы" аккумуляторной батареи
• емкость зернового бункера - 9,000 литров, скорость выгрузки - 105 литр/сек
• система контроля заполнения зернового бункера
• фонари освещения зернового бункера и зерноразгрузочной трубы
• светозвуковая сигнализация заднего хода
• передние шины 800/65R32 
• задние шины 460/70R24 
• огнетушитель
• сертификат ЕС и ГОСТ

Дополнительное оборудование
- 3 остеотделительных пластины
- лопатки для очистки зернового и колосового элеваторов
- 18 соломоподъемников с нормальными гребенками
- 18 соломоподъемников с высокими гребенками
- руководство по эксплуатации и техобслуживанию
- каталог запчастей
- сертификат соответствия

# Laverda 296 LCS

Серия LCS комбайнов Laverda, которая пришла на смену серии LXE, отличается высокой производительностью, приспособленностью к уборке различных культур и в различных условиях.

Основные преимущества комбайна Laverda LCS 296:

- Инновационная система автоматического продольного и поперечного выравнивания корпуса жатки GSAX (Ground Self Alignment Extra) гарантирует качественную уборку в самых различных условиях работы

- эксклюзивная система PFR (Preparation Feeding Roller), состоящая из приемного битера с втягивающимися пальцами, гарантирует равномерное распределение и подачу растительной массы к молотильному барабану

- 80% компонентов комбайна изготовлены из оцинкованного металла

- эксклюзивная система MCS (Multi Crop Separator) на основе дополнительного сепарирующего барабана с коническими штифтами.

- Надежный двигатель SISU Diesel обладает высоким крутящим моментом, отвечает стандарту Евро 4 с системой впрыска Common Rail, позволяющей экономить до 10% топлива больше по сравнению с двигателями, оснащенными ТНВД

- Планетарный редуктор Sсhumacher для режущего аппарата, позволяющий делать 1220 срезов в минуту: двойные сегменты ножа, выполненные из стали, установлены в противофазе (эффект самозаточки и самоочитски) и крепятся болтами, что облегчает их замену

- Минимальное время на обслуживание благодаря надежности и простоте конструкции.

Основные характеристики:

| Жатка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата жатки | м | от 6.0 до 7.60 |
| Двигатель |  |  |
| производитель |  | SISU Diesel |
| система впрыска |  | Common Rail |
| максимальная мощность | кВт/л.с. | 202/275 |
| Молотильный барабан |  |  |
| диаметр х длина | мм | 600 х 1,600 |
| Соломотряс |  |  |
| количество клавиш | шт | 6 |
| Сепарация |  |  |
| общая площадь сепарации | м2 | 9,06 |
| Зерновой бункер |  |  |
| емкость | л | 8,800 |
| высота выгрузки длина выгрузного шнека | м м | 4,2 4 |
| Кабина |  |  |
| система кондиционирования |  | стандарт |
| бортовой компьютер |  | стандарт |
| монитор рабочих параметров |  | стандарт |
| Система Terra control |  | стандарт |
| Оснащение |  |  |
| соломоизмельчитель |  | стандарт |

Базовая комплектация

- двигатель SISU Diesel Common Rail - 202 кВт/275 л.с.

- откидывающийся воздухозаборник c половоотсасывателем

- гидростатическая трансмиссия - 4-скоростная КПП "Laverda"

- рабочая тормозная система - дисковая с гидравлическим приводом

- питающий транспортер с чередующимися планками П - образного профиля и приемный битер с втягивающимися пальцами (система PFR)

- система GSAX - Х - для автоматического поперечного ориентирования корпуса жатки

- реверсивный механизм в приводе подачи для удаления застрявшего продукта

- молотильный барабан диаметр х длина. 600х1600 мм (8 молотильных пластин + 8 утяжелителей)

- независимая регулировка переднего и заднего зазоров между барабаном и подбарабаньем

- система MCS Plus с электрическим исключением

- исполнение из износоустойчивого материала всех шнеков

- верхнее и нижнее регулируемые решета

- 6 универсальных клавиш соломотряса

- общая площадь сепарации 9,06 м2

- системы контроля бункерного и поступающего на домолот зерна

- кабина типа "PROFI Cab" оснащенная системами кондиционирования и отопления и сидением помощника

- электропривод зеркал заднего вида с подогревом

- электрогидравлический привод включения режущего, молотильного и выгрузного аппаратов

- устройство Agritronic

- «выключатель массы» аккумуляторной батареи

- емкость зернового бункера - 8.800 литров, скорость выгрузки - 85 литров/сек

- длина зерноразгрузочной трубы 4 метра

- фонари освещения зернового бункера и зерноразгрузочной трубы

- светозвуковая сигнализация заднего хода

- передние шины 650/75R32172 A8

- задние шины 460/70R24

- огнетушитель

- сертификат ЕС

Дополнительное оборудование:

3 остеотделительных пластины, лопатки для очистки зернового и колосового элеваторов, 18 соломоподъемников с нормальными гребенками, 18 соломоподъемников с высокими гребенками, руководство по эксплуатации и техобслуживанию, каталог запчастей, сертификат соответствия

# Laverda 255 LCS

Новинка!

Серия LCS комбайнов Laverda, которая пришла на смену серии LXE, отличается высокой производительностью, приспособленностью к уборке различных культур и в различных условиях.

Основные преимущества комбайна Laverda LCS 255:

- Единственный 5-клавишный комбайн, идеально приспособленный для уборки риса

- Инновационная система автоматического продольного и поперечного выравнивания корпуса жатки GSAX (Ground Self Alignment Extra) входит в стандартную комплектацию и гарантирует качественную уборку в самых различных условиях работы

- эксклюзивная система PFR (Preparation Feeding Roller), состоящая из приемного битера с втягивающимися пальцами, гарантирует равномерное распределение и подачу растительной массы к молотильному барабану

- 80% компонентов комбайна выполнены из оцинкованного металла

- эксклюзивная система MCS Plus (Multi Crop Separator) на основе дополнительного сепарирующего барабана с коническими штифтами

- Надежный двигатель Iveco NEF обладает высоким крутящим моментом, отвечает стандарту Евро 4 с системой впрыска Common Rail, позволяющей экономить до 10% топлива больше по сравнению с двигателями, оснащенными ТНВД

- Планетарный редуктор режущего аппарата Sсhumacher позволяет делать 1220 срезов в минуту: двойные сегменты ножа, выполненные из стали, установлены в противофазе (эффект самозаточки и самоочитски) и крепятся болтами, что облегчает их замену

- Минимальное время на обслуживание благодаря надежности и простоте конструкции

Основные характеристики:

| Жатка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата жатки | м | 6.0 - 7.60 |
| Двигатель |  |  |
| производитель |  | IVECO NEF |
| система впрыска |  | Common Rail |
| максимальная мощность | кВт/л.с. | 180/245 |
| Молотильный барабан |  |  |
| диаметр х длина | мм | 600 х 1340 |
| Соломотряс |  |  |
| количество клавиш | шт | 5 |
| Сепарация |  |  |
| общая площадь сепарации | м2 | 7,62 |
| Зерновой бункер |  |  |
| емкость | л | 7000 |
| высота выгрузки | мм | 4,24 |
| Кабина |  |  |
| система кондиционирования |  | стандарт |
| бортовой компьютер |  | стандарт |
| монитор рабочих параметров |  | стандарт |
| Оснащение |  |  |
| Устройство быстрого присоединения жатки |  | стандарт |
| Система GSAX |  | стандарт |
| MCS Plus |  | стандарт |
| Система Terra control |  | стандарт |
| соломоизмельчитель |  | стандарт |

Базовая комплектация

- двигатель Iveco NEF - 180 кВт/245 л.с. (ISO 14.396)

- топливный бак емкостью 450 литров

- дополнительный фильтр очистки топлива

- радиатор оснащен откидывающимся воздухозаборником с половоотсасывателем

- гидростатическая трансмиссия - 4-скоростная КПП "Laverda"

- дисковая тормозная система с гидравлическим приводом

- приемный битер с втягивающимися пальцами (система PFR) и питающий транспортер с чередующимися планками П - образного профиля

- ременная трансмиссия

- система GSAX для автоматического ориентирования корпуса жатки

- дополнительный гидроцилиндр для подъема жатки

- реверсивный механизм в приводе подачи для удаления застрявшего продукта

- устройство быстрого подсоединения гидромагистралей жатки

- молотильный барабан диаметр х длина 600x1340 мм (8 молотильных пластин + 8 утяжелителей)

- увеличенный угол (120°) охвата подбарабанья за счет применения REV модуля

- независимая электрическая регулировка переднего и заднего зазоров между барабаном и подбарабаньем

- система M.C.S. Plus с электрическим исключением

- исполнение из износоустойчивого материала всех шнеков

- регулируемые решета профиля HCD оппозитного действия

- 5 универсальных клавиш соломотряса с цельным днищем

- общая площадь сепарации 7,62 м2

- кабина типа "PROFI",оснащенная системами кондиционирования, отопления и пассажирским сидением

- комфортабельное сиденье комбайнера на пневмоподвеске с большим количеством регулировок

- электропривод зеркал заднего вида с подогревом

- электрогидравлический привод включения режущего, молотильного и выгрузного аппаратов

- откидная дверца для контроля качества бункерного зерна

- устройство Agritronic plus

- "выключатель массы" аккумуляторной батареи

- емкость зернового бункера - 7.000 литров, скорость выгрузки - 85 литр/сек

- двойной датчик контроля заполнения зернового бункера

- управляемый из кабины электропривод открытия бункера

- фонари освещения зернового бункера и зерноразгрузочной трубы

- светозвуковая сигнализация заднего хода

- передние шины 650/75R32 172 А8

- задние шины 460/70R24

- огнетушитель

- сертификаты ЕС и ГОСТ

Дополнительное оборудование:  3 остеотделительных пластины, лопатки для очистки зернового и колосового элеваторов, 15 соломоподъемников с нормальными гребенками, 15 соломоподъемников с высокими гребенками, руководство по эксплуатации и техобслуживанию, каталог запчастей, сертификат соответствия РФ

# Laverda REV 205 Eco

Laverda REV 205 ECO - самоходная зерноуборочная машина, предназначенную для среза и сбора зерновых, их обмолота, сепарации, очистки и хранения в зерновом бункере. Выгрузка зерна возможна в транспортные средства во время работы комбайна.

Основные преимущества:

- 80% компонентов комбайна изготовлены из оцинкованного металла

- Надежный двигатель IVECO обладает высоким крутящим моментом, отвечает стандарту Евро 4 с системой впрыска Common Rail, позволяющей экономить до 10% топлива больше по сравнению с двигателями, оснащенными ТНВД

- Редуктор Shumacher для режущего аппарата, позволяющий делать 1220 срезов в минуту: двойные сегменты ножа, выполненные из стали, установлены в противофазе (эффект самозаточки и самоочитски) и крепятся болтами, что облегчает их замену

- Надежность и продолжительный срок эксплуатации.

Технические данные:

| Зерноуборочная жатка |
| --- |
| Рабочая ширина | м | 5,40 - 6,00 |
| Частота среза | ход/мин. | 1.220 |
| Наклонная камера |  |  |
| Цепи питающего транспортера | кол-во | 3 |
| Молотильный барабан |  |  |
| Диаметр | мм | 600 |
| Длина | мм | 1.340 |
| Молотильные бичи | кол-во | 8 |
| Подбарабанье |  |  |
| Угол охвата | град. | 120 |
| Регулировка переднего и заднего зазоров между барабаном и подбарабаньем | независимая |  |
| REV модуль |  |  |
| Пластины | кол-во | 2 |
| Положения | кол-во | 3 |
| Соломотряс |  |  |
| Клавиши/ступени | кол-во | 5/4 |
| Площадь сепарации соломотряса | м2 | 5.73 |
| Общая площадь сепарации | м2 | 6.72 |
| Система очистки |  |  |
| Общая площадь системы очистки | м2 | 4.67 |
| Домолот | к барабану |  |
| Вентилятор | тип | радиальный |
| Частота вращения вентилятора | об./мин. | 350 - 1.050 |
| Зерновой бункер |  |  |
| Емкость | литр | 5.200 |
| Скорость выгрузки | л./сек. | 85 |
| Высота выгрузки | м | 4.20 |
| Длина зерноразгрузочной трубы | м | 4 |
| Двигатель |  |  |
| Производитель | IVECO |  |
| Общая мощность ISO TR 14369 | кВт/л.с. | 155/210 |
| Система впрыска | Common Rail |  |
| Генератор | А/ч | 120 |
| Емкость топливного бака | литр | 450 |
| Трансмиссия |  |  |
| Тип | гидростатический |  |
| КПП | кол-во передач | 3 |
| Рабочая тормозная система | тип | дисковый |
| Размерность шин |  |  |
| Передние | 620/75R30 |  |
| Задние | 16.0/70-20 |  |
| Габаритные размеры и масса |  |  |
| Высота | м | 4 |
| Ширина (по внешним крайним точкам колес) | м | 3.20 |
| Масса (без жатки и соломоизмельчителя) | кг. | 10.050 |

Базовая комплектация

- двигатель IVECO NEF - 165 кВт/225 л. с.

- дополнительный фильтр грубой очистки топлива с подогревом (IVECO)

- откидывающийся воздухозаборник c половоотсасывателем

- гидростатическая трансмиссия - 3-скоростная КПП "Laverda"

- рабочая тормозная система - дисковая с гидравлическим приводом

- питающий транспортер с чередующимися планками П - образного

- реверсивный механизм в приводе подачи для удаления застрявшего продукта

- молотильный барабан диаметр х длина. 600 х 1340 мм (8 молотильных пластин)

- независимая регулировка переднего и заднего зазоров между барабаном и подбарабаньем

- исполнение из износоустойчивого материала всех шнеков

- верхнее и нижнее регулируемые решета

- 5 универсальных клавиш соломотряса

- REV модуль + 14%

- общая площадь сепарации 6,72 м2

- кабина типа "ELEGANCE" оснащенная системами кондиционирования и отопления и сидением помощника

- электрогидравлический привод включения режущего, молотильного и выгрузного аппаратов

- системы контроля бункерного и поступающего на домолот зерна

- устройство Agritronic

- "выключатель массы" аккумуляторной батареи

- емкость зернового бункера - 5,200 литров, скорость выгрузки - 85 литр/сек

- длина зерноразгрузочной трубы 4 метра

- система контроля заполнения зернового бункера

- фонари освещения зернового бункера и зерноразгрузочной трубы

- светозвуковая сигнализация заднего хода

- передние шины 620/75R30 163 A8

- задние шины 405/70 - 20

- огнетушитель

- сертификат ЕС

- сегментный нож и редуктор привода "Schumacher"

- сегменты с крепежными болтами

- плавающие (копирующие) башмаки, распределенные по ширине жатки

- консольный шнек большого диаметра с втягивающимися пальцами по всей длине

- электропривод вариатора мотовила

- система горизонтальной и вертикальной регулировок мотовило с гидроприводом

# Дополнительное оборудование

Тележка для транспортировки жатки

| Модель |  | N50 B |
| --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |
| Полезная грузоподъемность | кг | 3.000 |
| Количество колёс | шт | 4 |
| Универсальный брус |  |  |
| Ширина транспортируемой жатки (зерно/подсолнечник) | м | 7,50 |
| Ширина транспортируемой жатки (кукуруза) | м | 8-ми рядная |
| Габаритные размеры |  |  |
| Длина | м | 8,18-11,18 |
| Ширина | м | 2,41 |
| Высота сцепного устройства | м | 0,57-0,75 |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| Система электрооборудования |  | Стандарт |

Комплект переоборудования зерновой жатки для уборки сои

| Модель | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м | 6.00 | 6.60 | 7.60 |

Жатка для уборки сои

| Модель |  | 4,80 | 5.40 | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата | м | 4,8 | 5,4 | 6, 00 |
| Минимальная высота среза | м | 3 | 3 | 3 |
| Частота вращения мотовило | об/мин | 10-65 | 10-65 | 10-65 |
| Диаметр консольного шнека | м | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Масса эксплуатационная | кг | 1.500 | 1. 750 | 2.000 |
| Дополнительная комплектация |  |  |  |  |
| Комплект запасных частей |  | стандартный | стандартный | стандартный |

Рапсовый стол для переоборудования жатки под уборку рапса

Рапсовый стол с гидроприводом и двумя вертикальными ножами

| Модель CX1002HT | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата м | 6,00 | 6,60 | 7,60 |
| Ширина стола м | 1,00 | 1,00 | 1.00 |
| Боковые вертикальные ножи шт. | 2 | 2 | 2 |
| Высота вертикальных ножей м | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Привод вертикальных ножей | гидравлический | гидравлический | Гидравлический |

Рапсовый стол с электроприводом и одним вертикальным ножом

| Модель CX1001ET | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата м | 6,00 | 6,60 | 7,60 |
| Ширина стола м | 1,00 | 1,00 | 1.00 |
| Боковые вертикальные ножи шт. | 1 | 1 | 1 |
| Высота вертикального ножа м | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Привод вертикального ножа | электрический | электрический | Электрический |

Подборщик

| Модель |  | 400 |
| --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |
| Привод |  | Карданный вал |
| Регулировка консольного шнека |  | Вертикальная и горизонтальная |
| Регулировка частоты вращения полотна |  | Гидравлическая |
| Привод консольного шнека |  | оснащен фрикционной муфтой |
| Направляющие колёса | шт | 2 |
| Транспортные полотна | шт | 6 |
| Габаритные размеры |  |  |
| Масса эксплуатационная | кг | 860 |
| Ширина | м | 3,55 |
| Рабочая ширина захвата | м | 3,30 |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| Карданный вал |  | Стандарт |
| Комплект запасных частей |  | Стандарт |

Жатка кукурузная складная

Для всех представленных моделей

| Модель | 6-ти рядная | 6-ти рядная с измельчителем |
| --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |
| Делители | Откидывающиеся | Откидывающиеся |
| Регулировка положения ножей | Гидропривод | Гидропривод |
| Измельчители | нет | да |
| Защитная фрикционная муфта | На каждый ряд | На каждый ряд |
| Привод консольного шнека | Оснащен муфтой | Оснащен муфтой |
| Приводной редуктор | В масляной ванне | В масляной ванне |
| Междурядье, см | 70/75 | 70/75 |
| Габаритные размеры |  |  |
| Масса эксплуатационная кг | 2.000 | 2.150 |
| Ширина м | 4,55 | 4,55 |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| Комплект запасных частей | стандарт | стандарт |

Для моделей М 306

| Модель | 8-ми рядная | 8-ми рядная с измельчителем |
| --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |
| Делители | Откидывающиеся | Откидывающиеся |
| Регулировка положения ножей | Гидропривод | Гидропривод |
| Измельчитель | нет | да |
| Защитная фрикционная муфта | На каждый ряд | На каждый ряд |
| Привод консольного шнека | Оснащен муфтой | Оснащен муфтой |
| Приводной редуктор | В масляной ванне | В масляной ванне |
| Междурядье, см | 70/75 | 70/75 |
| Габаритные размеры |  |  |
| Масса эксплуатационная кг | 2.600 | 2.770 |
| Ширина м | 6,00 | 6,00 |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| Комплект запасных частей | стандарт | стандарт |

Жатка кукурузная цельнорамная

| Модель | 6-ти рядная | 6-ти рядная с измельчителем |
| --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |
| Делители | Откидывающиеся | Откидывающиеся |
| Регулировка положения ножей | Гидропривод | Гидропривод |
| Измельчитель | нет | да |
| Защитная фрикционная муфта | На каждый ряд | На каждый ряд |
| Привод консольного шнека | Оснащен муфтой | Оснащен муфтой |
| Приводной редуктор | В масляной ванне | В масляной ванне |
| Междурядье, см | 70/80 | 70/80 |
| Габаритные размеры |  |  |
| Масса эксплуатационная кг | 1.830 | 2.000 |
| Ширина м | 4,70 | 4,70 |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| Комплект запасных частей | стандарт | стандарт |

| Модель | 8-ми рядная | 8-ми рядная с измельчителем |
| --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |
| Делители | Откидывающиеся | Откидывающиеся |
| Регулировка положения ножей | Гидропривод | Гидропривод |
| Измельчитель | нет | да |
| Защитная фрикционная муфта | На каждый ряд | На каждый ряд |
| Привод консольного шнека | Оснащен муфтой | Оснащен муфтой |
| Приводной редуктор | В масляной ванне | В масляной ванне |
| Междурядье, см | 70/80 | 70/80 |
| Габаритные размеры |  |  |
| Масса эксплуатационная кг | 2.300 | 2.470 |
| Ширина м | 5,90 | 5,90 |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| Комплект запасных частей | стандарт | стандарт |

Комплект переоборудования зерновой жатки для уборки подсолнечника

| Модель | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата м | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| Дополнительная комплектация |  |  |  |
| Комплект запасных частей | стандарт | стандарт | стандарт |