Зерноуборочные комбайны LEXION фирмы CLAAS.

Уборка зерновых культур - один из самых сложных процессов сельскохозяйственного производства. Она существенно зависит от погодных условий, типов и сроков созревания зерновых культур. Нарушение оптимальных сроков уборки приводит к значительным потерям зерна. Все это выдвигает высокие требования к зерноуборочным комбайнам: производительности, качеству выполнения технологических процессов, минимизации затрат труда, адаптации к условиям уборки.

Этим требованиям удовлетворяют новые модели зерноуборочных комбайнов LEXION фирмы CLAAS, технические характеристики которых приведены в таблице 1. Комбайны моделей 770 и 760 оснащены двигателями фирмы MERCEDES BENZ, комбайны моделей 750 и 740, а также модели шестисотой серии 670, 660, 650, 640, 630 и 620 двигателями CATERPILAR. (Мощность двигателей в таблице приведена по стандарту ECER 120)

Комбайны LEXION комплектуются широким набором приставок для уборки различных культур: жатками для уборки зерновых шириной захвата 5,4 м.,6,00 м.,6,6 м.,7, 5 м. и 9,0 м. Жатками для риса, рапса, сои. Початкоотделителем для уборки кукурузы, валковым подборщиком RAKE UP для двухфазной уборки зерновых культур, складывающимися жатками захватом 4,5 м и 5,4 м., а также жатками VARIO захватом 5,4;6,0;6,6;7,5;9,0;10,5 и 12 м. Складывающиеся жатки избавляют от необходимости монтировать и демонтировать их при переезде с одного поля на другое, значительно сокращают время при переводе комбайна из транспортного положения в рабочее. При этом отсутствует необходимость в транспортной тележке для перевозки жаток. Транспортный габарит жатки составляет 3м, что обеспечивает проезд по проселочным дорогам.

Технические характеристики комбайнов LEXION

| Показатели | LEXION 770 | LEXION 760 | LEXION 750 | LEXION 740 | LEXION 670 | LEXION 660 | LEXION 650 | LEXION 640 | LEXION 630 | LEXION 620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная( ECER 120) кВт/л.с. | 390/530 | 350/470 | 317/431 | 287/390 | 287/390 | 261/359 | 230/313 | 205/279 | 230/313 | 205/270 |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1700 | 1700 | 1420 | 1420 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1420 | 1420 |
| Диаметр молотильного барабана, мм. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Угол охвата подбарабанья, град | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Соломотряс | ROTO PLUS | ROTO PLUS | ROTO PLUS | ROTO PLUS |  |  |  |  |  |  |
| Длина соломотряса, м | длина ротора 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Площадь соломотряса, кв.м | Диаметр ротора, мм 445 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 6,25 | 6,25 |
| Площадь очистки, кв.м | 6,2 | 5,8 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | 4,8 |
| Объем зернового бункера, л. | 12000 | 10500 | 10500 | 9600 | 10500 | 10500 | 9600 | 8600 | 8600 | 8600 |

При уборке зерновых стол жатки VARIO (расстояние между режущим аппаратом и шнеком) можно беступенчато уменьшать на 100 мм и увеличивать на 200 мм в зависимости от высоты стеблестоя и тем самым оптимизировать поток массы в молотильный аппарат. Жатки VARIO могут использоваться для уборки рапса. В этом случае стол удлиняется на 500 мм.

Жатки FLEX шириной захвата 4,5;5,1;6,0;7,5 и 9,0 м, предназначенные для уборки сои, гороха и др.бобовых культур, оснащаются гибким ножевым брусом, который автоматически адаптируется к минимальным неровностям почвы. Прогиб режущего аппарата при этом может быть до 100 мм. Чтоб обеспечить оптимальное качество и необходимую частоту среза, жатки для уборки риса оснащаются беспальцевым двухножевым режущим аппаратом с сегментами специальной закалки. Для уборки кукурузы используются 6;8 и 12 рядные початкоотделители CONSPEED с коническими вальцами или CONSPEED LINEAR с цилиндрическими вальцами. В транспортном положении початкоотделители складываются до ширины 3 м. Подсолнечник убирается 12- и 16 рядными жатками SUNSPEED.

Принципиально новыми являются жатки MAXFLO захватом 10,5 и 12 м для уборки зерновых культур в районах с невысокой урожайностью. В отличие от жаток с шнеками, срезанные растения подаются к наклонной камере комбайна ленточными транспортерами. В середине жатки масса захватывается установленными по бокам подающими шнеками и направляются в наклонную камеру. Жатка MAXFLO может использоваться в качестве валковой жатки при двухфазной уборке зерновых культур.

Система копирования рельефа поля CLAAS CONTOUR, установленная на жатках комбайнов, следит за тем, чтобы давление жатки на почву оставалось на установленном водителем уровне. В качестве дополнительной комплектации на жатках может быть установлена электрогидравлическая система копирования рельефа AUTOCONTOUR, которая в автоматическом режиме копирует поле как в продольном, так и поперечном направлениях к движению комбайна. Наряду с поддержанием параллельности жатки полю эта система поддерживает заданную высоту среза и заданное давление на почву. Жатка оснащается также системами авторегулирования частоты вращения мотовила и его положением по вертикали и горизонтали.

Зерноуборные комбайны LEXION оснащаются молотильным устройством APS (ускорение перед обмолотом). Суть устройства состоит в том, что перед основным барабаном устанавливается барабан-ускоритель, который повышает скорость подачи массы к молотильному барабану от 3 м/c до 20 м/с. Ускотрительный барабан обеспечивает более равномерную подачу массы. Поток массы становится тоньше на 33%. Благодаря центробежной силе повышается сепарация зерна на подбарабанье ускорителя. Здесь отделяется до 30% зерна, что значительно уменьшает нагрузку на основное подбарабанье. Под молотильным барабаном установлено трехсекционное подбарабанье MULTICROP с углом охвата 142 градуса. Такое подбарабанье облегчает переналадку комбайна на уборку с одной культуры на другую, например, с зерновых на кукурузу. Ввиду наличия двух подбарабаний (под ускорителем и молотильным барабаном) площадь сепарации зерна значительно возрастает. Ускоритель, молотильный барабан и отбойный битер вращаются синхронно. При изменении числа оборотов барабана автоматически изменяется частота вращения ускорителя и отбойного битера. Молотильная система APS увеличивает производительность комбайна на 20%.

Зерноуборочные комбайны LEXION модели 740,750,760 и 770 имеют совершенно новую систему сепарации соломы ROTO PLUS. Принцип ее действия состоит в том, что обмолоченная масса, выходящая из молотильного устройства APS, разделяется битером на 2 потока и направляется в 2 барабана длиной 4,2 м. Внутри каждого барабана эксцентрично расположены роторы, вращающиеся в противоположные стороны. Частота вращения роторов регулируется через систему CEBIS в диапозоне у моделей 740,750 и 760 от 360 до 1050, а у модели 770 от 540 до 1250 об/мин. Этим достигается не только быстрая адаптация частоты вращения под различные культуры и условия уборки, но и обеспечивается оптимизация производительности комбайна. Эксцентричное расположение роторов способствует оптимальной транспортировке массы, ее интенсивному разрыхлению, эффективной сепарации зерна под действием центробежных сил.   Роторная система сепарации зерна из соломы производительней, чем классический клавишный соломотряс. Фирма CLAAS является единственным производителем системы APS HYBRID SYSTEM, сочетающей систему обмолота APS и скомбинированной с ней системой сепарации ROTOR PLUS. Взаимодействие этих двух систем обеспечивает высокий уровень производительности и позволяет минимизировать потери.

На комбайнах LEXION 600-й серии установлены клавишные соломотрясы длиной 4,4 м. Модели 660,650,640 с шестью клавишами, модели 630 и 620 пятиклавишные. Клавиши открытые, четырехступенчатые. Для активного рыхления массы, поступающей на соломотрясы, они оснащены системой сепарации MSS, представляющей собой установленный над клавишами барабан с управляемыми пальцами.

Комбайны LEXION моделей 740, 750, 770 оборудованы системой очистки JET STREAM, согласованной с системой сепарации ROTO PLUS’. Двойным обдувом ступеней перепада достигается интенсивная предварительная очистка. Высота первой ступени падения 150 мм. Длинный канал под днищем обеспечивает равномерное давление воздуха. На модели 770-турбовентилятор 8-лопастной. На моделях 740 и 750 шестилопастной. Интенсивность воздушного потока регулируется из кабины. Предварительная  сортировка массы осуществляется на подготовительном днище. Зерно проходит вниз, что позволяет снизить нагрузку на верхнее решето и повысит качество очистки.

На моделях 670, 660, 650 и 640 турбины шестилопастные, на моделях 630 и 620 четырехлопастные. Для работы на склонах все модели могут быть оснащены системой очистки 3-D. Динамическое выравнивание на склоне осуществляется за счет управления верхним решетом. При боковом наклоне комбайна до 20 градусов его производительность сохраняется.

Комбайны LEXION оснащены зерновыми бункерами емкостью от 8600 л у модели620, до 12000 л  у модели 770 (см. таблицу). Производительность выгрузки от 90 у модели 620 до 110 л/с у модели 770. Для всех моделей LEXION поставляются измельчители соломы SPECIAL  CUT II с 52, 64, 72, 88 и 108 ножами. Разбрасывание соломы по устанавливаемой ширине захвата осуществляется радиальным соломоразбрасывателем, состоящим из двух вращающихся в противоположные стороны роторов.

Для работы на склонах фирма производит модели LEXION MONTANA 630, 670, 750 и 770. Шасси MONTANA компенсируют поперечный кран до 17% и продольный кран до 6%. Автоматическое выравнивание крана управляется системой MULTICONTUR. Комбайны LEXION модели  670, 750, 760 и 770 могут быть оборудованы гусеничным шасси TERRA TRAC. Значительно увеличивающаяся при этом, по сравнению с колесами, площадь опоры ведет к снижению удельной нагрузки на почву и обеспечивает сохранение ее структуры. TERRA TRAC позволяет комбайну перемещаться между полями быстрее, продлевает рабочее время и повышает его производительность. В новой системе TERRA TRAC все компоненты (колеса и опорные ролики) имеют отдельные подвески, что повышает комфорт комбайнера и обеспечивает устойчивость на поворотах.

Комбайны LEXION оснащены комфортабельными кабинами, обеспечивающими механизатору комфортные условия работы. Кабины более просторны, чем в предыдущих моделях. Автоматический кондиционер создает предпочитаемый водителем микроклимат. Активный климат-контроль обеспечивает оптимальную вентиляцию очищенного фильтром воздуха. Низкий уровень шума, регулируемая рулевая колонка, сидение, регулируемое в соответствии с весом и ростом комбайнера, обеспечивает ему свободу движений, отличный круговой обзор. Многофункциональный манипулятор (джойстик), вмонтированный в правый подлокотник сидения комбайнера, позволяет максимально комфортно управлять комбайном: скоростью и направлением движения, поднятием и опусканием жатки, управлением мотовила, разгрузкой зернового бункера, включением и выключением систем: AUTOCONTUR, AUTOPILOT, LASER PILOT. Комбайны LEXION  оснащены бортовой электронной системой CEBIS. С ее помощью контролируются, сравниваются с номиналом и автоматически настраиваются параметры работы комбайна. Экран CEBIS’ с диагональю 21 см обеспечивает идеальную видимость. Визуальный контроль домолота с сиденья комбайнера осуществляется с помощью электронной системы GRAINMETER. Измерение производительности и влажности зерна - системой QUANTIMETR.

Все изложенное позволяет сделать вывод: высокопроизводительные комбайны LEXION эффективны для высококачественной уборки зерновых культур при высокой урожайности.

В.И.Особов

Доктор технических наук, профессор

Список рисунков.

Рис.1. Комбайн LEXION 770.

Рис.2. Жатка зерновая MAXFLO

Рис.3. Система обмолота APS

Рис.4. Система обмолота с сепарации APS HYBRID SYSTEM комбайнов LEXION 770, 760,      750, 740

Рис.5. Система обмолота и сепарации комбайнов LEXION 670, 660, 650, 640, 630, 620.

Рис.6. Очистка JET STREAM.