Зерноуборочные комбайны TUCANO – именно то, что нужно

Уборка зерновых культур – один из самых сложных процессов сельскохозяйственного производства. Она ограничена короткими агротехническими сроками. Нарушение оптимальных сроков приводит к значительным потерям зерна. Наряду с этим она зависит от погодных условий, типов и сроков созревания зерновых культур. В структуре общих затрат на возделывание зерновых культур затраты энергии на уборку урожая составляют от 30 до 50%. Все это выдвигает высокие требования к зерноуборочным комбайнам: производительности, надежности, качеству работы, минимизации затрат труда и топлива, адаптированности к условиям уборки.

Этим требованиям удовлетворяют самоходные зерноуборочные комбайны TUCANO фирмы CLAAS. Они оснащены двигателями Mercedes Benz. Серия TUCANO 300 имеет двигатель мощностью от 190 до 260 л.с., серия 400 от 240 до 320 л.с. Мощность двигателей приведена по стандарту ЕЭК R 24. Различие в мощности двигателей и производительности комбайнов позволяет использовать их как крупным производителям зерновых культур, так и средним и небольшим хозяйствам.

Таблица 1.

Технические характеристики комбайнов TUCANO.

| Показатели | TUCANO 320 | TUCANO 330 | TUCANO 340 | TUCANO 430 | TUCANO 440 | TUCANO 450 | TUCANO 470/480 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя кВт/л.с. | 140/190 | 177/240 | 191/260 | 177/240 | 191/260 | 202/275 | 250/320 |
| Ширина захвата жатки, м | 3,71-9,12 |
| Ширина молотильного аппарата, мм | 1320 | 1320 | 1580 | 1320 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Диаметр барабана, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Угол охвата подбарабанья, о | 121 | 121 | 121 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Количество клавиш соломотряса, шт | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ROTO PLUS |
| Длина соломотряса, м | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | Длина ротора 4,2 м |
| Площадь соломотряма, кв.м. | 5,8 | 5,8 | 7 | 5,8 | 7 | 7 | Диаметр ротора 570 мм |
| Площадь решет очистки, кв.м. | 4,25 | 4,25 | 5,10 | 4,70 | 5,65 | 5,65 | - |
| Объем зернового бункера, л | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 9000 | 9000 |

Комбайн TUCANO комплектуется широким набором приставок для уборки различных культур: жатками для уборки зерновых культур шириной от 3,7 м до 9,1 м, а также жатками VARIO захватом от 5,4 м до 9,1 м.

При уборке зерновых стол жатки VARIO (расстояние между режущим аппаратом и шнеком) можно бесступенчато уменьшать на 100 мм или увеличивать на 200 мм в зависимости от величины стеблестоя. Она может быть также перестроена на уборку рапса. В этом случае стол удлиняется на 500 мм. Образовавшееся пространство закрывается днищем.

Комбайны TUCANO могут комплектоваться складывающимися жатками, что избавляет от необходимости монтировать и демонтировать жатку при переезде с одного поля на другое. Складывающиеся жатки значительно сокращают время при переводе комбайна из транспортного положения в рабочее. Транспортный габарит жатки составляет 3 м, что обеспечивает проезд по проселочным дорогам.

Комбайн может быть также оснащен жаткой с гибким ножевым брусом, который автоматически приспосабливается к самым незначительным неровностям почвы. Эти жатки используются для уборки сои, гороха и пр. Для уборки кукурузы используется 8-рядный початкоотделитель CONSPEED. Система управления AUTO PILOT автоматически направляет комбайн порядкам. Для уборки подсолнечника комбайн оснащается специальной жаткой SUNSPEED. При использовании комбайнов на двухфазной уборке зерновых культур устанавливается подборщик RAKE UP.

Система копирования рельефа поля CLAAS CONTUR II, установленная на жатках, следит за тем, чтобы давление жатки на почву оставалось на установленном водителем уровне. В качестве дополнительной комплектации на жатке может быть установлена электрогидравлическая система копирования рельефа AUTO CONTUR II, которая в автоматическом режиме копирует поле как в продольном, так и в поперечном направлениях к движению комбайна. Наряду с поддержанием параллельности жатки полю эта система поддерживает заданную высоту среза и заданное давление на почву.

По желанию заказчика комбайны могут быть оснащены автоматической лазерной системой вождения LASER PILOT. Электронно-оптические сенсоры системы, устанавливаемые с левой стороны жатки, посылая световые импульсы, определяют границу между стерней и нескошенным участком поля. Посланные и отраженные световые импульсы определяют оптимальную траекторию движения и автоматически направляют комбайн точно по краю хлебостоя, даже в тумане и ночных условиях.

Зерноуборочные комбайны TUCANO 300-й серии оснащены классическим молотильным устройством. Барабан шестибичевой диаметром 450 мм, подбарабанье MULTICROP секционное, что облегчает переналадку с одной культуры на другую, например, с зерновыз на кукурузу. Частота вращения барабана и регулировка зазора между ним и подбарабаньем осуществляется из кабины водителя.

Модели комбайнов TUCANO 400-й серии оснащаются молотильным устройством APS (ускорение перед обмолотом). Суть устройства состоит в том, что перед основным барабаном устанавливается барабан-ускоритель, который повышает скорость подачи массы к молотильному барабану на 33 %. Под ускорителем размещено подбарабанье с углом охвата 60о. Здесь отделяется до 30 % зерен, что значительно уменьшает нагрузку на основное подбарабанье. Под молотильным барабаном устанавливается подбарабанье  MULTICROP. Угол охвата молотильного барабана увеличен до 151о. Площадь сепарации на подбарабаньях увеличена вдвое, с одной стороны за счет установки подбарабанья под ускорителем, а с другой за счет увеличения угла охвата молотильного барабана. Сепарация зерна возрастает вследствие растягивания слоя обмолачиваемого материала, в результате чего выделение зерна происходит из более тонкого слоя. С увеличением скорости прохождения массы возрастают центробежные силы, способствующие прохождению свободных зерен через подбарабанья. Система APS позволяет увеличить производительность комбайна до 20 %.

Соломотрясы длиной 4,4 м у моделей 320, 330, 430 пятиклавишные, у моделей 340, 440 и 450 шестиклавишные. Клавиши соломотряса открытые, четырехступенчатые. На моделях 340, 430, 440 и 450 соломотрясы интенсивные. Для активного рыхления массы, находящейся на соломотрясе, сверху клавиши установлены друг за другом два рыхлящих устройства, представляющих собой качающие зубья на коленчатом валу. Распределение массы равномерным рыхлым слоем способствует ее прохождению через соломотряс.

Зерноуборочные комбайны моделей 480 и 470 имеют совершенно новую систему сепарации HYBRID SYSTEM. Принцип ее действия состоит в том, что обмолоченная масса, выходящая из молотильного устройства APS, направляется в сепарирующий барабан ROTO PLUS. Внутри барабана расположен ротор, транспортирующий и рыхлящий массу. Выделение зерна происходит под действием центробежных сил. Частота вращения ротора регулируется из кабины комбайна в диапазоне от 350 до 1010 в минуту независимо от оборотов молотильного барабана. Фирма CLAAS является единственным производителем системы обмолота APS и скомбинированной с ней системой сепарации соломы ROTO PLUS. Взаимодействие этих двух систем позволяет достичь высшего уровня производительности и минимизировать потери.

Выделенное на соломотрясе зерно и мелкий ворох по транспортной доске направляется на очистку. На транспортной доске ворох взрыхляется и через продуваемую ступень падения подводится к решету. Очистки комбайнов 340, 440, 450, 470 и 480 оснащены шестилопастными турбинами, у модели 430 четырехлопастная турбина, а у моделей 320 и 330 центробежные вентиляторы. Частота вращения турбин регулируется из кабины. Все модели могут быть оснащены системой 3-D для работы на склонах. В основе системы лежит принцип динамического выравнивания наклона. Верхнее решето совершает колебательное движение вверх по склону, по амплитуде, зависящей от его крутизны. Система 3-D обеспечивает стабильную производительность комбайна при боковом крене до 20%.

Поступаемая с соломотряса солома измельчается и равномерно распределяется по установочной ширине захвата. Для всех моделей TUCANO поставляется измельчитель SPECIAL CUT. Он отличается увеличенным количеством ножей. 68 при пяти клавишах соломотрясах (430/330/320), 80 при шести клавишах (340, 440, 450, 470 и 480).

Комбайны TUCANO оснащены комфортабельными кабинами VISTA CAB, обеспечивающими механизатору комфортные условия работы. Рулевая колонка регулируется по высоте и наклону. Удобное кресло позволяет водителю найти оптимальное для себя положение. Многофункциональный джойстик, вмонтированный в правый подлокотник кресла, обеспечивает комфортное управление комбайном. Комбайны TUCANO оснащены бортовой информационной системой CEBIS. С ее помощью контролируются, сравниваются с номиналом и автоматически настраиваются параметры работы комбайна: частота вращения барабана, зазор деки, пропускная способность решет, производительность вентилятора, работа жаток и т.д.

Все изложенное выше позволяет сделать вывод: комбайны TUCANO – именно то, что нужно сельхозпроизводителям для высокопроизводительной и высококачественной уборки зерновых культур.

Список рисунков

рис. 1 Зерноуборочный комбайн TUCANO 480

рис. 2 Система APS HYBRID комбайнов TUCANO 470/480

рис. 3 Клавишный соломотряс комбайнов TUCANO

рис. 4 Очистка комбайнов TUCANO

рис. 5 Кабина VISTA CAB