CLAAS TUCANO – «Универсальный солдат»

Начав выпуск зерноуборочных комбайнов типа TUCANO в 2008 году, компания CLAAS вывела на рынок машину, обеспечивавшую потребности большинства сельхозтоваропроизводителей как за рубежом, так и в России, пополнив линейку уборочной техники среднего класса мощности. Но на этом компания не остановилась – инновации идут одна за другой.

## Зерноуборочные комбайны TUCANO – именно то, что нужно

К современным зерноуборочным комбайнам выдвигается ряд высоких требований: высокая производительность, надежность, качество работы, минимизация затрат труда и топлива, адаптированность к меняющимся условиям уборки.

Данным требованиям удовлетворяют самоходные зерноуборочные комбайны TUCANO фирмы CLAAS. Машины от именитого производителя предлагаются в самых различных вариантах комплектации.

Рис. 1: Зерноуборочный комбайн CLAAS TUCANO 480 – машина «премиум-класса» из всего модельного ряда TUCANO.

Серия комбайнов TUCANO 300-ой серии оснащены классическим молотильным устройством. Барабан шестибичевой диаметром 450 мм, подбарабанье секционное «MULTICROP», что облегчает переналадку с одной культуры на другую (например, с зерновых на кукурузу). Частота вращения барабана и регулировка зазора между ним и подбарабаньем осуществляется из кабины водителя.

Основное отличие TUCANO 400-ой серии – наличие молотильного устройства APS (ускорение перед обмолотом). Суть устройства состоит в том, что перед основным барабаном устанавливается барабан-ускоритель, который повышает скорость подачи массы к молотильному барабану на 33 %. Под ускорителем размещено подбарабанье с углом охвата 60о. Здесь отделяется до 30 % зерен, что значительно уменьшает нагрузку на основное подбарабанье (MULTICROP). Угол охвата молотильного барабана увеличен до 151о. Площадь сепарации на подбарабаньях увеличена вдвое, с одной стороны за счет установки подбарабанья под ускорителем, а с другой - за счет увеличения угла охвата молотильного барабана. Тем самым обеспечивается щадящий обмолот при высокой производительности. Сепарация зерна возрастает вследствие растягивания слоя обмолачиваемого материала и выделение зерна происходит из более тонкого слоя. С увеличением скорости прохождения массы возрастают центробежные силы, способствующие прохождению свободных зерен через подбарабанья. Система APS позволяет увеличить производительность комбайна до 20 %.

Рис. 2: Система обмолота APS – ускоренная предварительная сепарация.

Выделенное на соломотрясе зерно и мелкий ворох по транспортной доске направляется на очистку. На транспортной доске ворох взрыхляется и через продуваемую ступень падения подводится к решету. Очистки комбайнов 340, 440, 450, 470 и 480 оснащены шестилопастными турбинами, у модели 430 четырехлопастная турбина, а у моделей 320 и 330 центробежные вентиляторы. Частота вращения турбин регулируется из кабины.

Рис. 3: Очистка комбайнов TUCANO.

Все модели могут быть оснащены системой 3-D для работы на склонах. В основе системы лежит принцип динамического выравнивания наклона. Верхнее решето совершает колебательное движение вверх по склону, по амплитуде, зависящей от его крутизны. Система 3-Dобеспечивает стабильную производительность комбайна при боковом крене до 20%.

Рис. 4: Система выравнивания на склонах 3-D.

В TUCANO происходит новое развитие

С самого начала выпуска модели основной упор делался на компоновку с клавишной системой сепарации, к которой привыкло большинство потребителей. Но с 2009 года в моделях TUCANO стала доступна новая система «HYBRID» - запатентованная фирмой CLAAS технология, при которой тангенциальная система обмолота APS соединяется с системой сепарации ROTO PLUS. Гибридная система, которая до сих пор применялась только в классе LEXION, теперь функционирует в серии TUCANO 470/480.

Рис. 5: Cистема APS и ROTOPLUS.

Больше производительности благодаря системам APS и ROTOPLUS

Гибридная система обладает целым рядом преимуществ. Число оборотов системы APS  может настраиваться независимо от числа оборотов ротора, благодаря чему общий рабочий процесс может быть индивидуально приспособлен к меняющимся условиям уборки урожая в течение рабочего дня.

Принцип действия роторной системы сепарации остаточного зерна ROTO PLUS простой, но чрезвычайно эффективный. Центрующий барабан молотильного агрегата APS подаёт зерновую массу к ротору. Осевое вращение ротора обеспечивает мощный центробежный момент, под действием которого зерна эффективно отделяются от соломы. Новый ротор высокой мощности имеет диаметр 570 мм. Частота вращения ротора регулируется в диапазоне от 350 до 1010 оборотов в минуту. Высокие центробежные силы достигаются при небольшом числе оборотов. В результате обеспечивается максимальная сепарация при щадящей обработке соломы.

CLAAS является единственным производителем системы обмолота APS и скомбинированной с ней системой сепарации соломы ROTO PLUS. Взаимодействие этих двух систем позволяет достичь высшего уровня производительности и минимизировать потери.

TUCANO 470/480 спроектированы как новые машины базового уровня на основе гибридных технологий. По мощности и пропускной способности они занимают позицию выше чем TUCANO 450. Новый TUCANO HYBRID дополняет команду еще одним новым и очень сильным «полевым игроком», что позволяет по-новому определить повышенный средний класс.

Моторы

Силовая установка – хорошо зарекомендовавший себя экономичный двигатель фирмы Mercedes Benz. Оснащен турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха. Система питания PLD (насос, трубопровод, форсунка) с электронным управлением соответствует нормам Евро 3. Для TUCANO 320/330/340-й мощностью от 190 до 256 л.с. Клавишные TUCANO 430/440/450/470 – от 241 до 275 л.с. На TUCANO 480 установлен двигатель Caterpillar Motor мощностью 330 л.с.

Рис. 6: Двигателя от Mercedes Benz либо Caterpillar – в зависимости от модели комбайна.

Различие в мощности двигателей и производительности комбайнов позволяет использовать их как крупным производителям зерновых культур, так средним и небольшим хозяйствам.

Новые технологии

Абсолютно все модели TUCANO оснащены системой AUTOCONTOUR, позволяющей машине точно вести жатку по поверхности поля. Система активно копирует рельеф в продольной и поперечной плоскостях путем отслеживания датчиками положения, установленных на жатке. Гидравлика мгновенно реагирует на команды блока управления, поднимая или опуская жатку слева и справа по ходу движения. Особенно система помогает при работе на участках со сложным рельефом, помогая комбайнеру удерживать постоянно заданную высоту среза и давление на почву.

Рис. 7: Работа системы AUTOCONTUR на поле.

По желанию заказчика комбайны могут быть оснащены автоматической лазерной системой вождения LASER PILOT. Электронно-оптические сенсоры системы, устанавливаемые с левой стороны жатки, посылая световые импульсы, определяют границу между стерней и нескошенным участком поля. Посланные и отраженные световые импульсы определяют оптимальную траекторию движения и автоматически направляют комбайн точно по краю хлебостоя, даже в тумане и ночных условиях, а также позволяет использовать широкозахватные жатки на всю ширину.

Рис. 8: Работа системы LASER PILOT.

Измельчитель

TUCANO может быть оснащен измельчителем SPECIAL CUT с 80 ножами. Измельчитель включается и выключается через простую в обслуживании механическую муфту. В этом классе мощности только TUCANO имеет систему распределения соломы ACTIVE SPREADER, которая захватывает измельченную массу двумя работающими в противоположных направлениях разбрасывателями, еще раз ускоряет и равномерно распределяет по всей ширине захвата жатки.

Рис. 9: Распределения соломы ACTIVE SPREADER.

Набор жаток

Комбайн TUCANO комплектуется широким набором приставок для уборки различных культур: жатками для уборки зерновых культур шириной от 4,9 м до 9,1 м, а также жатками VARIO захватом от 5,4 м до 9,1 м.

При уборке зерновых стол жатки VARIO (расстояние между режущим аппаратом и шнеком) можно бесступенчато уменьшать на 100 мм или увеличивать на 200 мм в зависимости от величины стеблестоя. Она может быть также перестроена на уборку рапса. В этом случае стол удлиняется на 500 мм, а образовавшееся пространство закрывается днищем.

Рис. 10: Изменение расстояния между режущим аппаратом и шнеком жатки VARIO.

Также возможно оснащение жаткой FLEX с гибким ножевым брусом (5,1 … 9,0 м), который автоматически приспосабливается к самым незначительным неровностям почвы. Такая жатка используется для уборки сои, гороха и пр.

Рис. 11: Жатка с гибким ножевым брусом для уборки сои, гороха, полеглых и короткостебельных культур.

Для уборки кукурузы используется 8-рядный початкоотделитель CONSPEED. Система управления AUTO PILOT автоматически направляет комбайн по рядкам. При уборке кукурузы на зерно, машина проходит ряд операций по переоборудованию (замена предварительного подбарабанья, установка защитных фартуков задней стенки соломоизмельчителя во избежание деформации корпуса машины от ударов обмолоченных початков и т.д.). Для уборки подсолнечника комбайн оснащается специальной жаткой SUNSPEED. При использовании комбайнов на двухфазной уборке зерновых культур устанавливается подборщик RAKE UP

Рис. 12: Кукурузный початкоотделитель CONSPEED в работе.

Высокий комфорт

Современная кабина VISTA CAB с водительским местом на пневмоподвеске и удобным пассажирским местом не позволяет уставать в течение долгого трудового дня. Комфорт езды и управления обеспечивает многофункциональный рычаг, который легко передает все команды водителя: скорость движения, направление движения, настройки жатки и мотовила, выключение жатки и VARIO стола, управление выгрузным шнеком и разгрузкой бункера. Кроме того, через смотровое окно в задней стенке кабины удобно наблюдать за качеством зерна в бункере. Для работы в темное время суток внутреннее пространство бункера и колосового шнека освещается.

Рис. 13: Кабина VISTA CAB – эталон комфорта и эргономики.

Информационная система CLAAS СEBIS является основным элементом осуществления рабочего контроля. Индикация всех машинных настроек находится перед водителем, чтобы легко организовать управление выводом информации. В систему встроены сенсоры контроля за сепарацией, загрузкой машины, очисткой, включая сенсоры потерь по всей ширине захвата.

Рис. 14: Многофункциональный рычаг и система управления CEBIS.

Больше возможностей

Для эксплуатации машины в переувлажненных почвенных условиях, возможна комплектация комбайна полным приводом с широкими шинами (до 1050 мм на ведущей оси и 500 мм на управляемой оси). Либо установка металлической полугусеницы для особо сложных почв. При этом сохраняется универсальность комбайна – при работе на сухих полях вместо полугусеницы можно использовать колесный привод. Переоборудование составляет около 4 часов.

Данная опция особенно востребована в регионах с влажными условиями уборки – Амурская обл., Хабаровский край, Приморский край.

Рис. 15: Работа TUCANO 480 на металлической полугусинице в поле.

Амурская область 2011 г.

Также для уборки риса выпускаются специальные модификации с усиленными шнеками (с износостойкой наплавкой), усиленным бункером. А также штифтовым молотильным барабаном и полугусеничным движителем.

Все изложенное выше позволяет сделать вывод: комбайны  TUCANO – именно то, что нужно сельхозпроизводителям для высокопроизводительной и высококачественной уборки зерновых  и масличных культур  в любых производственных и климатических условиях.