Погрузчики фирмы CLAAS на рынке России

Большой удельный вес в сельскохозяйственном производстве России как на крупных предприятиях, так и в фермерских хозяйствах занимают погрузочно-разгрузочные работы: уборка кормов, закладка силоса, загрузка и разгрузка транспорта и т. д. Для выполнения таких работ компания CLAAS предлагает телескопические погрузчики SCORPION, а также фронтальные погрузчики FL для тракторов.

Семейство универсальных телескопических погрузчиков  SCORPION включает пять моделей, оснащенных двигателями мощностью до 140 л. с. с высоким крутящим моментом и экономичным расходом топлива.

Двигатель находится под углом 900 к направлению движения. Все узлы для контроля и осмотра расположены таким образом, чтобы максимально упростить доступ к ним и обслуживание. Гидростатический привод VARIPOWER обеспечивает скорость движения в диапазоне от 0 до 40 км/ч, а телескопическое загрузочное устройство — высоту подъема груза 6,25 м; 7,1 м и 8,95 м (в зависимости от модели) и грузоподъемность  от 3 до 4,4 т.

| Модель | 6030 CP | 7030 | 7040 | 7045 | 9040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 75/100 | 88/120 | 88/120 | 103/140 | 103/140 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 | 3300 | 4000 | 4400 | 4000 |
| Высота подъема, мм | 6050 | 7100 | 7100 | 7100 | 8950 |

Опорная рама отличается максимальной прочностью и выдерживает высокие нагрузки. Низкий центр тяжести и распределение нагрузки между передней и задней осью (40:60) дает возможность оптимально работать в полевых условиях. Компенсация колебаний телескопической стрелы гарантирует равномерное движение погрузчика без потери сыпучих грузов из ковша. Амортизация при выдвижении телескопической стрелы в крайнее положение предупреждает вибрации и повышение давления в гидравлической системе.

Конструкция погрузчика обеспечивает радиус поворота 3,6 м, давая возможность маневрировать в ограниченном пространстве. Полный привод, блокировка дифференциала позволяют использовать опцию замедленного хода с параллельным смещением корпуса (крабовый ход).

Широкая и просторная  комфортабельная кабина с панорамным окном предоставляет оператору круговой обзор на 360° с возможностью контроля погрузочного устройства в любом положении, что обеспечивает надежную погрузку и разгрузку в кузове с высокими бортами. При управлении погрузчиком SCORPION левая рука оператора всегда остается на руле, а правая  с помощью специального рычага управления  настраивает все функции разгрузки и движения: подъем и опускание, загрузку и выгрузку ковша, выдвижение и сборку телескопической стрелы. Кабина оснащена кондиционером, вентилятором и обогревом стекол.

Фронтальные погрузчики модельного ряда FL совместимы со всеми тракторами фирмы CLAAS. Консоли погрузчика разработаны для легкого и быстрого монтажа на тракторах CLAAS. Высокая точность совмещения боковых узлов гарантирует свободный доступ для технического обслуживания и не ограничивает маневренности агрегата.

Маневренность, гидравлическая мощность и отличная обзорность тракторов CLAAS в сочетании с универсальностью фронтального погрузчика обеспечивают высокую производительность погрузочных работ.

Три варианта управления погрузчиком создают максимальный комфорт для оператора и надежность выполнения технологического процесса.

По желанию заказчика тракторы ARION и AXION оснащаются на заводе производителя системой управления ELEKTROPILOT. Она представляет собой рычаг управления, встроенный в подлокотник справа от кресла оператора. Система отличается максимальной эргономичностью и комфортом в  управлении.

На создание такого комфорта направлена также система FLEXPILOT со специальным гидравлически управляющим клапаном.

Универсальность фронтального погрузчика — в широком  наборе рабочих устройств. CLAAS предлагает свыше 60 сменных орудий для различных грузов: кормовых смесей, тюков, навоза и др. В модельном ряду фронтальных погрузчиков FL — различные монтажные рамы для быстрой установки на тракторе с последующим монтажом рабочих устройств. Все устройства отличаются эффективностью и высокой надежностью.

Погрузчики модельного ряда FL оснащены гидравлическим параллелограммным механизмом, который автоматически корректируют угол наклона рабочего устройства. Два гидравлических цилиндра под консолью компенсируют изменение угла при  ее движении. Возможны две настройки гидравлических цилиндров в параллелограммном механизме. Положение «поддон» — для работы с тюками, когда угол рабочего устройства остается постоянным. Положение «ковш» — для работы с сыпучими грузами, когда ковш наклоняется под необходимым углом для загрузки и  по ее окончании откидывается назад.

Система амортизации SHOCK ELIMINATOR компенсирует удары при остановке подъемного механизма и сотрясения при езде по пересеченной местности, сокращает вибрации в кабине. Устройство для индикации угла наклона информирует об этом оператора и позволяет ему контролировать его положение. Консоль фронтального погрузчика передает механическую нагрузку равномерно по раме трактора, и вес распределяется по всей его длине.