Тракторы фирмы CLAAS на рынке России

Основой энергетики в растениеводстве, важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства, являются тракторы. Эффективность отрасли, производительность труда в ней, объемы производства продовольствия в значительной степени определяюся энергонасыщенностью и надежность тракторов, а также условиями работы трактористов. Несомненный интерес для сельхозпроизводителей представляют тракторы фирмы CLAAS, которые отличаются современным техническим уровнем, энергонасыщенностью, эксплуатационной надежностью, удобством обслуживания, комфортными условиями работы тракториста. Для российского рынка фирма CLAAS поставляет, в основном, следующие модели тракторов: ARION 640 C, AXION 850, XERION 3300 TRAC и XERION 3800 TRAC. Технические характеристики тракторов приведены в таблице.

Технические характеристики тракторов фирмы CLAAS

| Показатели | ARION 640 C | AXION 850 | XERION 3300 TRAC | XERION 3800 TRAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | DPS | DPS | Caterpillar | Caterpillar |
| Количество цилиндров, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий объем, см3 | 6788 | 6788 | 8804 | 8804 |
| Номинальное число оборотов, об/мин | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 |
| Номинальная мощность (ECER24), кВт/л.с. | 110/150 | 165/225 | 224/305 | 253/344 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 656 | 1020 | 1500 | 1620 |
| Емкость топливного бака, л. | 330 | 503 | 620 | 620 |
| Количество передач, вперед/назад | 24/24 | 24/24 | бесступенчато | бесступенчато |
| Максимальная скорость, км/ч | 40/50 | 40/50 | 50 | 50 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1,58 | 1,58 |  |  |
| Замедленный ход, км | 0,41 | 0,39 |  |  |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
| Рабочее давление гидравлики, бар | 200 | 200 | 260 | 260 |
| Подача масла, л/мин | 110 | 110 | 190 | 190 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 8000 | 10229 | 11700 | 11700 |
| Ход задней навески, мм | 812 | 850 | 756 | 756 |
| Грузоподъемность передней навески, кг |  | 5400 | 8200 | 8200 |
| Вес трактора без балласта, кг | 6260 | 8098 | 10200 | 10200 |
| Общая длина, мм | 5155 | 5721 | 6630 | 6630 |
| Колесная база, мм | 2820 | 2985 | 3300 | 3300 |
| Радиус поворота, м | 4,9 | 5,19 | 6,0 | 6,0 |
| Распределение нагрузки (передний/задний мост), % | 47/53 | 48/52 |  |  |

Трактор ARION 640 оборудован шестицилиндровым двигателем DPS объемом 6,8 л, мощностью 110/150 (кВт/л.с.). Инновационная система управления мощностью CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM) в зависимости от того, какое тяговое усилие, мощность ВОМ или отбор гидравлической мощности необходимы, позволяет поэтапно высвобождать дополнительно до 25 л.с. мощности двигателя. Благодаря автоматической коробке передач легким движением руки можно переключать все шесть передач и четыре автоматизированные группы. Полностью автоматическое переключение передач осуществляется с помощью автоматики HEXACTIV.

Колесная база 2,82 м и небольшая длина 5,15 м обеспечивают стабильный ход по прямой и хорошую маневренность. Распределение нагрузки (47/53 %, передняя/задняя оси) позволяет добиться высокого подъемного усилия фронтальных погрузчиков. Тракторы ARION прекрасно сочетаются с фронтальными погрузчиками FL фирмы CLAAS. Грузоподъемность задней навески: максимальная 8000 кг, а при высоте подъема 610 мм – 5100 кг. Ход задней навески 812 мм.

Тракторы AXION оснащены шестицилиндровым двигателем DPS объемом 6,8 л. Турбокомпрессоры с изменяемой геометрией лопаток (VGT) обеспечивают высокий крутящий момент даже при низких оборотах. Рециркуляция части выхлопных газов значительно снижает количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Топливная система высокого давления гарантирует экономию топлива и точную подстройку двигателя под конкретные параметры работы машины. Система управления мощностью CPM позволяет повысить мощность трактора на 35 л.с.

Трактор оснащен автоматической коробкой передач HEXASHIFT, обеспечивающей переключение шести передач под нагрузкой.

Длинная колесная база 2,98 м благодаря лучшему распределению нагрузки обеспечивает стабильный ход по прямой, более высокое тяговое и подъемное усилие. Небольшая общая длина 5,7 м обеспечивает хорошую маневренность, хороший обзор из кабины, эффективное управление агрегатами на передней навеске. Тракторы без балласта могут использоваться на транспортных и легких (не требующих большого тягового усилия) полевых работах. При навешивании балластов тракторы могут использоваться на тяжелых полевых работах (пахоте, культивации и др.). Устанавливаемый дополнительный модуль замедленного хода позволяет снизить скорость движения до 0,4 км/ч.

Наличие двух навесных систем (передней и задней) и двух валов отбора мощности позволяет эффективно использовать трактор AXION с многобрусными агрегатами и при совмещении технологических операций. Передняя навеска обеспечивает усилие 5400 кг. Грузоподъемность задней навески при высоте подъема 610 мм 6250 кг, максимальная грузоподъемность 10229 кг.

Комфортабельные кабины тракторов AXION и ARION обеспечивают оптимальные условия работы трактористов. Кабина установлена на четырех, расположенных по ее углам, демпфирующих элементах, которые значительно снижают вибрационную нагрузку. Высокий уровень комфорта создается большим внутренним пространством кабины. Она оснащена кондиционером-автоматом, системой вентиляции, отоплением. Регулировка комфортабельного низкочастотного сидения с пневматической подвеской позволяет водителю выбрать  удобное для себя положение. Система амортизации, включающая в себя независимую подвеску колес передней оси, антивибрационную кабину и устройство гашения колебаний на заднем навесном устройстве, гарантирует трактористу максимальное удобство и безопасность. Новый многофункциональный подлокотник стал основой комфортной и эффективной работы. Здесь сосредоточено управление наиболее часто используемыми функциями. Манипулятор (джойстик) DRIVESTICK позволяет точно передавать команды управления и контролировать механизм передач HEXASHIFT. На тракторах можно установить терминал CEBIS или простой вариант CIS (CLAAS INFORMATION SYSTEM). С их помощью контролируются все функции машины. Необходимые данные выводятся на дисплей. Тракторист видит основные параметры работы и состояние основных агрегатов трактора. Управление терминалами доступно и понятно.

Тракторы XERION 3300/3800 TRAC фирмы CLAAS не имеют аналогов на мировом рынке. Эти системные тракторы могут использоваться как тягачи для тяжелых работ, так и с самыми разнообразными агрегатами для работы в поле. Тракторы оснащены шестицилиндровыми двигателями Caterpillar, модель 3300 мощностью 246 кВт (335 л.с), модель 3800 мощностью 253 кВт (344 л.с) по ECER120. рабочий объем двигателей 8,8 л. Оптимальное расположение воздухозаборника и реверсивный вентилятор обеспечивают необходимый объем охлаждения и очистку радиатора. Реверсируемая бесступенчатая трансмиссия ZF Ессоm 3,5 гарантирует эффективное использование мощности установленного на тракторе двигателя. Передача мощности двигателя к коробке передач осуществляется напрямую через короткий вал. Переключение режимов езды в обоих направлениях осуществляется без отключения сцепления.

Двигатель и трансмиссия, в отличие от других тракторов, не являются несущими элементами конструкции. У тракторов XERION рама цельная несущая. Передняя и задняя навески интегрированы в раму. Грузоподъемность задней навески 11,7 т, передней 8,2 т. Рама позволяет осуществлять тяжелую балластировку. Собственная масса трактора XERION около 13 т (в зависимости от комплектации). С помощью балластировки можно достичь 23 т при работе на скорости до 50 км/ч или 36 т при движении на скорости до 10 км/ч. Распределение веса 53% на передний мост и 47% на задний мост гарантируют хорошую тягу и бережное отношение к почве.

Ходовая часть полноприводная, имеет 4 колеса равного диаметра 42 дюйма. Все колеса управляемые. Колесная база 3300 мм, общая длина 6630 мм. Поворотные колеса гарантируют отличную маневренность, диагональный и крабовый ход. Поворотные оси рассчитаны на нагрузку до 18 т. Они маневренны и обеспечивают большое тяговое усилие.

Тракторы XERION оснащены кабинами повышенной комфортности. Двигатель, коробка передач установлены на раме на упругих элементах, и их вибрация на кабину не передается. Подрессоренная кабина установлена посередине между осями. Она оснащена удобным водительским сиденьем, многофункциональной ручкой управления, терминалом CEBIS, CPS-приемником, кондиционером, магнитолой и т.д. CEBIS позволяет управлять не только трактором, но и работающими с ним агрегатами. Кабина XERION может поворачиваться на 180 градусов. Поворот осуществляется менее, чем за 30 секунд, нажатием кнопки. При этом все органы управления остаются на своих местах, а езда в обратном направлении такая же удобная, как и в прямом. Обзор агрегатов на задней навеске значительно улучшается.

Практика эксплуатации тракторов XERION показала их высокую эффективность на различных сельскохозяйственных работах. Большая опорная поверхность колес обеспечивает бережное отношение к почве, а высокая энергонасыщенность большую производительность на пахоте, а также на комбинированной обработке почвы и посеве. Эффективен от также при внесении удобрений и скашивании трав многобрусными косилками. Крабовый ход и большая масса трактора с балластами обеспечивают прекрасное прессование силоса и сенажа в траншеях.

Комфортные условия работы трактористов, широкий выбор передач, грузоподъемность фронтальной и задней навесок, быстрая и удобная навеска широкого спектра машин и оборудования, простое и быстрое обслуживание тракторов фирмы CLAAS обеспечивают высокую производительность с наивысшей эффективностью.

Особов В.И.

доктор технических наук,

профессор

Список рисунков:

- Трактор ARION C в агрегате с фронтальным погрузчиком

- Трактор AXION 850

- Трактор XERION 3800