Тракторы AXION 900 фирмы CLAAS

Основой энергетики в растениеводстве, важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства, являются тракторы. Эффективность отрасли, производительность труда в ней, объемы производства продовольствия в значительной степени определяются энергонасыщенностью и надежностью тракторов, а также условиями работы трактористов. Несомненный интерес для сельхозпроизводителей России представляют новые тракторы AXION 900 фирмы CLAAS, которые появятся на российском рынке в 2013 году. Тракторы абсолютно новой конструкции, расширяющие предложение фирмы в сторону более высокой мощности.

Технические характеристики тракторов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1 – Технические характеристики тракторов AXION 900

| Показатели | AXION 950 | AXION 940 | AXION 930 | AXION 920 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | FRT | FRT | FRT | FRT |
| Количество цилиндров, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий объем, см³ | 8 710 | 8 710 | 8 710 | 8 710 |
| Номинальное число оборотов, об/мин. | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 272/370 | 250/340 | 228/310 | 206/280 |
| Тип коробки перемены передач | CMATIC | CMATIC | CMATIC | CMATIC |
| Количество передач вперед/назад | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая |
| Максимальная скорость, км/час | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
| Частота вращения ВОМ, об./мин. | 540/1 000 | 540/1 000 | 540/1 000 | 540/1 000 |
| Подача масла, л/мин. | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 11 250 | 11 250 | 10 950 | 10 950 |
| Грузоподъемность передней навески, кг | 3 600/6 800 | 3 600/6 800 | 3 600/6 800 | 3 600/6 800 |
| Общая длина, мм | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 |
| Колесная база, мм | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| Радиус поворота, м | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Собственная масса, кг | 13 060 | 13 060 | 12 840 | 12 840 |

Все четыре модели тракторов AXION серии 900 оснащены двигателями FRT с технологией SCR, удовлетворяющей требованиям норм токсичности. Двигатели оснащены интеллектуальной системой охлаждения со сниженным уровнем шума и сниженной мощностью ее привода. Самонесущий картер двигателя – новое слово в конструкции трактора. Самонесущий картер выполнен в форме литой детали и располагается между суппортом переднего моста и коробкой передач. С одной стороны, самонесущий картер выполняет функцию картера двигателя с масляной ванной, с другой – он является элементом полурамной конструкции трактора, усиливающим конструкцию и повышающим эксплуатационные характеристики трактора. В нижней части картера размещаются гидравлические шланги и патрубки высокого давления, прокладываются кабели электрической проводки и располагается привод переднего ВОМ. Самонесущий картер обеспечивает надежную фиксацию двигателя и его охлаждение. Снижение вибрации двигателя за счет «камерной» структуры способствует уменьшению износа деталей и снижает риск возникновения серьезных неисправностей и сбоев в работе механизмов.

Бесступенчатая коробка перемены передач CMATIC от компании ZF с четырьмя диапазонами настройки и плавным механическим переключением обеспечивает высокую передачу мощности на ВОМ и полную передачу мощности при переднем и заднем ходе. Универсальный диапазон скорости – от 0,5 до 50 км/ч.

Самонесущий картер двигателя изменил конструкцию шасси. Суженная передняя часть повышает устойчивость на дорогах и легкость управления. Нет необходимости проводить балластировку переднего моста и регулировку усилия на переднюю навеску. Благодаря самонесущему картеру оптимальное распределение веса трактора по осям: 50 % – на переднюю ось и 50 % – на заднюю ось. Устойчивость на дорогах при транспортных работах и на полях при проведении тяжелых почвообрабатывающих операций повысилась. Новая конструкция трактора позволяет увеличивать угол сход-развала колес при использовании шин большего размера. Меньший радиус поворота при работе с шинами большего размера, особенно при использовании сдвоенных колес, расширяет область применения трактора при выполнении сельскохозяйственных операций.

Задние мосты GIMA для тракторов AXION 900 специальной конструкции. Для моделей 920 и 930 – с разъемным картером. Для моделей 940 и 950 – из полуосей с фланцем. На обоих типах мостов могут устанавливаться сдвоенные шины.

Передний мост DANA жесткий или подрессоренный. Угол поворота колес 50°. Блокировка дифференциала, как и на заднем мосту, многодисковая. Управление блокировкой электронное. Передний ВОМ имеет 1 000 об./мин. при 2 000 об./мин. двигателя. Грузоподъемность задней навески 11 тонн. На всех моделях верхняя тяга может быть механической или гидравлической. Грузоподъемность передней навески 3,3 или 6,8 т. Система встроена в раму.

Новая эргономичная кабина обеспечивает оптимальные условия работы тракториста. Кабина установлена на четырех, расположенных по ее углам, демпфирующих элементах, которые значительно снижают вибрационную нагрузку. Высокий уровень комфорта создается большим внутренним пространством кабины. Низкое расположение ручек на дверях, большой угол открывания дверей обеспечивают удобный вход. Кабина смещена вперед. Задние стойки передвинуты вперед за счет выпуклой формы заднего стекла. Сидение расположено между задними стойками. Доступны три сидения водителя с различными подвесками и многочисленными возможностями настройки. Сидение Grammer на пневмоподвеске с автоматическим регулированием высоты. Сидение Seers Aktiv с подогревом и регулируемой опорой для поясницы на воздушной подушке. Сидение Grammer Aktiv с полностью автоматической подвеской и системой подогрева. Все три сидения вращающиеся. Рулевая колонка с регулировкой высоты и наклона. Панель приборов прикреплена к рулевой колонке. Регулировка комфортабельного низкочастотного сидения с пневматической  подвеской позволяет водителю выбрать удобное для себя положение. Кабина оснащена кондиционером-автоматом, системой вентиляции, отоплением.

Новый многофункциональный подлокотник стал основой комфортной и эффективной работы. Здесь сосредоточено управление наиболее часто используемыми функциями. Многофункциональный джойстик CMOTION интегрирован в концепцию подлокотника и кабины в целом. На подлокотнике закреплен регулируемый терминал CEBIS с диагональю экрана 21 см. Угол наклона подлокотника и его продольное положение регулируются. Управление всеми функциями трактора сгруппировано в едином центре, что позволяет управлять ими одной рукой.

Высокий технический уровень тракторов AXION 900, энергонасыщенность, надежность, удобство обслуживания, комфортные условия работы механизатора представляют определенный интерес для сельхозпроизводителей России.

Список рисунков

Рис. 1. Трактор AXION 900

Рис. 2. Рама трактора AXION 900

Рис. 3. Самонесущий картер

Рис. 4. Многофункциональный джойстик CMOTION