Зерноуборочный комбайн RSM-161

Инновационное 2-барабанное молотильно-сепарирующее устройство с битером-ускорителем, «гибким» подбарабаньем, «активными» планками барабана и другими оригинальными элементами: в отличие от существующих решений позволяет достичь высокой вымолачивающей способности и стабильного протекания техпроцесса без понижения качества зерна. Обеспечивает повышение производительности на 10-15% при работе в самых различных условиях.

В настоящее время для молотильно-сепарирующих устройств (МСУ) барабанного типа широко применяются схемы с дополнительным  (к бильному барабану) барабаном-сепаратором, как наиболее эффективному рабочему органу, позволяющим поднять производительность комбайна.

Такие схемы успешнее других работают во влажных, тяжелых условиях уборки, включая уборку длинностебельных и засоренных культур, а также уборку остистых культур, но имеют свои недостатки:

1) повышенное дробление зерна из-за встречных ударов при передаче обрабатываемого материала от одного рабочего органа к другому;

2)  повышенное перебивание незерновой части обрабатываемого материала по вышеуказанной причине и также из-за увеличенной длины подбарабаний, что осложняет сепарацию зерна на последующих рабочих органах (соломотряс и очистка).

Для снижения влияния данных факторов в комбайне РСМ-161 применён ряд конструкторских решений.

1 – битер-ускоритель в наклонной камере; 2 – «активные» планки барабана; 3 – единая «гибкая» дека подбарабанья; 4 – управление декой сепаратора; 5 – отсекатель; 6 – универсальная сепаририрующая решетка соломотряса; 7 – распределительный шнек домолота.

Битер-ускоритель в наклонной камере разравнивает и ускоряет массу перед подачей на обмолот.

Подготовка к обмолоту начинается ещё в наклонной камере, где на выходе с транспортера установлен битер, который растягивает зерновой ворох и подаёт его тонким слоем и с ускорением в зону обмолота. В результате сглаживаются динамические нагрузки на молотильную систему, и снижается длительность воздействия рабочих органов МСУ на зерновой ворох. При этом доступ к барабану и подбарабанью, в отличие от схем с барабаном-ускорителем, остаётся свободным для переоборудования на уборку разных культур.

Наиболее сильное травмирование зернового вороха происходит в зонах переходов от одного рабочего органа к другому. Для снижения влияния зон перехода реализованы две важные идеи.

Во-первых, скоростные рабочие органы МСУ – барабан и битер-сепаратор - максимально разнесены друг от друга и при этом имеют максимально возможные диаметры. Это привело к сокращению мест жесткого встречного удара при достижении максимально возможной суммарной площади обмолота и сепарации.

Во-вторых, дека выполнена единой и «гибкой», благодаря чему удалось получить максимально возможную площадь дек молотильной группы в классе и при любом молотильном зазоре обеспечивать плавное движение обмолачиваемой массы.

Единая «гибкая» дека: движение потока массы по плавной траектории, без разрыва, с равномерным зазором.

В отличие от существующих решений зазоры регулируется не только на входе или выходе деки, но и в средней части. При использовании данной конструкции легко добиться равномерного зазора, как при большом угле охвата, так и при большом диапазоне самого зазора, и как следствие высокой энергоэффективности при работе в самых различных условиях.

Кроме того, в отличие от существующих конструкций регулировок подбарабаний сепараторов (вручную, ступенчато) на машине применена плавная регулировка из кабины, позволяющая установить необходимый зазор и добиться оптимальных настроек при уборке различных культур в различных агрофонах.

«Активные» планки – простое и эффективное решение оптимизации обмолота.

Следует отметить ещё целый ряд оригинальных конструкторских решений, вносящих свой вклад в общую стабилизацию техпроцесса.

Специальные планки, установленные на профиль бича молотильного барабана, более равномерно распределяют зерновой ворох, подвергая его менее интенсивному и в то же время дополнительному воздействию.

В результате -  улучшается сепарация, в меньшей степени повреждается зерно, разрушаются стебли и разделяются на отдельные части колоски при входе в подбарабанье.

Также, повышается надежность конструкции барабана при попадании камней и других посторонних предметов.

Клавиша соломотряса имеет универсальную сепарирующую решётку, позволяющую эффективно работать как с пересушенным, так и переувлажненным ворохом без потери производительности.

Отсекатель перед отбойным битером исключает заклинивание массы, характерное для уборки влажных, засоренных, длинностебельных культур.

| Специальная решетка соломотряса обеспечивает сепарацию как влажного, так и пересушенного вороха. | Отсекатель отбойного битера исключает проблему забивания при работе на трудном агрофоне. | Распределительный шнек домолота снижает нагрузку на решета очистки. |
| --- | --- | --- |

Для исключения неравномерной нагрузки на систему очистки комбайна зерновой ворох с повторного обмолота равномерно распределяются шнеком по стрястной доске. Шнек имеет специальные разгрузочные элементы, обеспечивающие эффективное распределение массы, независимо от её влажности.

Оригинальные конструкторские решения защищены 8-ю патентами РФ.

Эффективность решений подтверждена сравнительными испытаниями в условиях Кубанской МИС, протоколами эксплуатационных испытаний в регионах Сибири и Центрального Черноземья.

# Text boxes

1

2

3

4

6

7

5